## Slide 1: Komunikačná technika 2
prednášky 2016/17 - LS
druhy prístupových sietí:
Optické prístupové siete
Lˇ. Maceková

## Slide 2
2
OAN = Optické prístupové siete
prístupový systém s optickými vláknami a ďalšími optickými a optoelektrickými (optoelektronickými) komponentmi + prenos optického signálu vo voľnom priestore (opt. smerové spoje) - FITL (Fibre in the Loop)
výhody: širokopásmovosť, vysoké prenosové rýchlosti, možnosť obslúžiť rozsiahle prístupové oblasti
Fyz. architektúra: hviezdicová, stromová (viacnás. hviezda), zbernica, kruh
- Logická architektúra : stromová
Obr.3.3.1

## Slide 3
3
Hlavné časti OAN:
ODN = Optical Distribution Network
NT = Network Terminal , AU = Auxiliary Unit, TE = Terminal Equipment
ONU = Optical Network Unit – zakončenie ODN v mieste pripojenia úč. prípojek (niekedy tiež NTU)
Obr.3.3.2 Funkčná štruktúra OAN
OLT = Optical Line Termination – zakončenie v mieste pripojenia na spoj.sieť (LTU-line termination unit)
NT (TE)
ONU
ONU
ODN
OLT
OAN
vzostupný smer
(upstream)
zostupný smer
(downstream)
účastnícka strana
strana siete
AU

## Slide 4
4
Architektúry (varianty) FITL: optická (FTTT) + hybridné (optika + metal. vedenia – ostatné):
FTTT (Fibre to the Terminal), FTTD(...Desk)
FTTP (...Premise)
FTTH (... Home)
FTTB (... Building)
FTTC (.... Curb - obrubník)
FTTE (... Exchange)
FTTO (...Office)
FTTCab (...Cabinet)
- na metal. časti (starej, z pôvodnej POTS) sa väčšinou aplikuje systém VDSL
Obr.3.3.3

## Slide 5
5
metóda zafukovania vlákna/kábla
TDC

## Slide 6
Obr. Komponenty a zariadenia OAN

## Slide 7
Vonkajšie pripojenie domu (FTTH).
Vonkajšie pripojenie bytového domu / polyfunkčného domu (FTTH/FTTF, Fibre To The Floor)).
Vonkajšie pripojenia polyfunkčného domu (FTTB).
zdroj: T-Com
(DB – asi „direct burial“)
Obr. Možnosti optického prístupu

## Slide 8
8
- niekedy najbežnejšie riešenie - nie je to však skutočná OAN (opt. kábel končí v ústredni, kde je DSLAM a z neho xDSL prípojky)

## Slide 9
9

## Slide 10
10
FTTO a FTTH sú tiež označované za čiste optické (rovnako ako FTTT) – opt. vlákna sú privedené až k úč. zásuvkám

## Slide 11
11
zdroj: http://access.feld.cvut.cz/view.php?nazevclanku=&cisloclanku=2006051702

## Slide 12
Obr.3.3.4: Referenčná konfigurácia OAN
REFERENČNÁ KONFIGURÁCIA OPTICKEJ PRÍSTUPOVEJ SIETE

## Slide 13
OLT – Optické linkové zakončenie:
1. zabezpečuje funkcie sieťového rozhrania medzi PrS a sieťami telekom. služieb = brána medzi PON a chrbtovými TS (SDH, PSTN, Ethernet, VoIP, IP/ATM smerovače...)
2. riadenie, správa a dohľad nad celou PON – riadenie komunikácie, synchronizácia, proces ONU discover, metóda ranging, parametre prenosu, ...
ODN – Optická distribučná sieť:
optické vlákna konektory, spojky, zvary, optické rozbočovače (splittery), útlmové články, optické filtre
Jednotky ONU, ONT:
ONT – zabezpečuje funkcie účastníckeho rozhrania medzi koncovými zariadeniami účastníkov a PrS
ONU - zabezpečuje funkcie rozhrania medzi optickou a metalickou (alebo bezdrôtovou) časťou PrS – naväzujúci Ethernet, xDSL, WiFi

## Slide 14
14
Referenčná konfigurácia OAN – pokračovanie – funkčné bloky OLT aj ONU:
jadro systému
funkcie prístupu k službám
spoločné funkcie
Obr.3.3.5. OLT
Obr.3.3.6 ONU
Legenda: viď ďalej 

## Slide 15
DCCF – Digital CrossConnect Function
TMF – Transport & Multiplexing Function
ODNIF – Opt. Distrib.Network Interface Function
TUIF – Tributary UNIT Interface Function
SPF – Signalling Processing Function
Spoločné funkcie :
OAMF – operation, administration and maintenance Function
PSF - power supply function
C&SMF – Customer and Service Multiplex Functions
SIF – Service Interface Function
komutácia a multiplexing
EOC funkcie
rozhranie V5
- konverzia signalizácie spojovacieho systému na signalizáciu v PrS
- demultiplexing
- distribúcia tokov pre jednotlivé služby
- administrácia a údržba
- napájanie

## Slide 16
16
Obr.3.3.7 Referenčný model PrS a káblovej inštalácie v budove
STB-SetTopBox
CPN-Customer Premises Network
BB...Broadband
NB...Narrow Band
NTE-Network Termination Equipment
(splitter)
to Local Exchanche (LEX)

## Slide 17
17
Obr.3.3.8 Klasifikácia ODN podľa vlastností DP
ODN – Optical Distribution Network – Optická distribučná sieť
aktívna (AON)
pasívna (PON) . . . vysvetliť podrobnejšie...
Pozn.:
DP – Distribution Point
EOC – elektro-optická konverzia
Aktívny DP
Pasívny DP
s EOC
bez EOC
Viac optických úsekov
Jediný optický úsek

## Slide 18
18
Technológie PON
APON – prenos na báze buniek ATM (štandard ITU-T G.983)
BPON – Broadband PON – symetr.prenosy s vyššími rýchlosťami (622,04 Mbps; buď 2 vlákna, t.j. pre každý smer 1, alebo jediné vlákno s WDM
EPON – v spojení s Ethernetom (Ethernet in the first Mile)
GPON – gigabitový variant PON; 1,244 a 2,488 Gbps (ITU-T G.984)
CWDM – Coarse WDM (hrubé vln.delenie) – medzistupeň medzi WDM a DWDM (Dense WDM) – kvôli lacnejšiemu zvýšeniu prenos.kapacity; do 8 kanálov; okno 1550nm; nechladené lasery
hybridné -
Obr.3.3.9 Rozdelenie opt.prístupových metód a systémov
Optické prostriedky
Bod-bod (P2P)
Mnohobodové (PMP)
siete OAN
vláknové
smerové spoje - FSO
pasívne - PON
aktívne - AON
TDM
FDM
CWDM
APON
GPON
EPON

## Slide 19
19
Štandardy trochu podrobnejšie
ITU-T G.983
  APON (ATM Passive Optical Network) - prvý štandard v oblasti PON – hlavne pre aplikácie pre firmy; je založený na ATM
  BPON (Broadband PON) – štandard založený na APON. Pridáva podporu pre WDM, dynamickú alokáciu šírky pásma při vyšších nárokoch upstreamu. Bol vytvorený tiež štandardný manažérsky interfejs zvaný OMCI, a to medzi OLT a ONU/ONT, umožňujúci siete so zmiešanými poskytovateľmi.
ITU-T G.984
  GPON (Gigabit PON) – vyvinutý zo štandardu BPON – podporuje vyššie rýchlosti, zvýšenú bezpečnosť, a voľbu protokolu 2. vrstvy (ATM, GEM, Ethernet). Začiatkom r. 2008 začala spoločnosť Verizon inštalovať zariadenia tohoto štandardu a za pol roka ich nainštalovala vyše 800 tis.. Po nich aj British Telecom a AT&T.
IEEE 802.3ah
  EPON or GEPON (Ethernet PON) - to je štandard IEEE/EFM prenos paketových dát cez Ethernet – v súčasnosti je časťou štandardu IEEE 802.3.
IEEE 802.3av
  10G-EPON (10 Gigabit Ethernet PON) – IEEE štandard pre 10 Gbps obojsmernú komunikáciu; je kompatibilný s 802.3ah EPON; používa odlišné vlnové dĺžky pre 10G a 1G downstream, a jedinú vlnovú dĺžku pre 10G a 1G upstream s ATDMA oddelením. Je kompatibilný tiež s WDM-PON (v závislosti od jej definície). Je schopný využívať aj viac vlnových dĺžok v oboch smeroch.
SCTE IPS910
  RFoG (RFoverGlass) je to štandard podskupiny SCTE Interface Practices Subcomitee, vyvíjaný pre operácie bod-viac bodov (P2MP), ktoré môžu mať schému vlnových dĺžok kompatibilnú s dátovými PON ako napr. EPON, GEPON, 10GigEPON. RFoG poskytuje architektúru typu FTTH PON pre MSOs (Multiple System Operators – spoločnosti v USA, ktoré vlastnia veľa káblových systémov, pôvodne len televíznych).

## Slide 20
POROVNANIE PON
APON/BPON | GPON | EPON typ 2
ITU-T G.983 | ITU-T G.984 | IEEE 802.3ah
155,52 alebo 622,08 Mbps symetricky | 1,244 alebo 2,488 Gbps symetr. | 1,25 Gbps symetr.
Up 1260-1360 nm | Up 1260-1360 nm | Up 1260-1360 nm
Down 1480-1500 nm | 1480-1500 nm | 1580-1500 nm
ATM | ATM, GEM | ETHERNET
< 32 užívateľov | <64 (128) | < 32
20 km | 60 km | 20 km

## Slide 21
21
Pasívne a aktívne komponenty OAN

## Slide 22
22
Optické vlákna a ich vlastnosti
max. modulačná š.pásma
plášť
jadro
- rýchlosť svetla je ~ 2/3 rýchlosti vo vákuu
- tlmenie = {10log(P1/P2) }/ dĺžka [dB/km]
- počet vidov: 1-vidové a mnohovidové (čím väčší Φ, tým viac vidov), mnohovidové so skokovou zmenou i, alebo s gradientnou zmenou
- disperzia - odlišná rýchlosť v závislosti od λ, aj odlišný i  obmedzenie šírky pásma vlákna
[1]
- na báze Si-skla alebo plastu
Obr.3.3.10: Opt.vlákno s vidom vyššieho a nižšieho rádu
Obr.3.3.11 Disperzia

## Slide 23
23
Obr.3.3.12 Stupňovité mnohovidové opt.vlákno
[5]
Obr.3.3.13 ...úplný odraz na rozhraní jadro - plášť
...z optiky:
www.grepnet.cz/user/data/optika.jpg
n-index lomu
NA=n.sinΘ ... num.apertúra; parameter vlákna dôležitý pre naviazanie svetla do vlákna (napr.NA=0,11)

## Slide 24
24
zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Optical_fiber_types.svg
Obr. 3.3.14 Typy optických vlákien (skoková zmena indexu lomu medzi opt. jadrom a plášťom, resp. plynulá zmena v rámci prierezu jadra)
- Multimode
- Multimode
- najmenší priemer, najrýchlejší prenos, najväčšie vzdialenosti

## Slide 26
26
n (alebo i) – index lomu, v – rýchlosť šírenia v materiálnom prostredí
najjednoduchšie e-m vlny – sínusové: E(x,t) = E0cos(ωt-kx+Φ) – tiež: rovinná vlna šíriaca sa v smere x
k=2π/λ .... vlnové číslo, Φ .... fázová konšt.(poč.fáza)
- platí tiež:
- fázová rýchlosť
-skupina vĺn s blízkou λ – vlnový balík, ten sa pohybuje skupinovou (grupovou) rýchlosťou
- ďalšia terminológia: kritický uhol dopadu, totálny odraz, zákon odrazu
...z optiky:
(tá je určite zaujímavá, ak si predstavíme signál v podobe spektra susedných harmonických, alebo dokonca v podobe spojitého spektra)

## Slide 27
27
[1]
okná (vlnové dĺžky v obl. tepelného IR žiarenia; pozn.: okom viditeľná oblasť je 400 až 700 nm / UF až IR) ...
Obr.3.3.15 Závislosť tlmenia od vlnovej dĺžky a ďalších faktorov
Ďalšie vlastnosti opt. vlákien
príčiny útlmu: prítomnosť a tvorba iónov OH, Rayleighov rozptyl („nepodleziteľná“ hranica, rozptyl na časticiach omnoho menších než λ)

## Slide 28
zdroj: Wikipedia / NASA
Obr. Electromagnetic transmittance, or opacity (nepriehľadnosť), of the Earth's atmosphere.

## Slide 29
29
Tab.3.3.1 Vlastnosti štandard. jednovidového vlákna podľa G.652 (ps-pikosekunda)
Okná
Podľa ITU-T sú definované tieto okná (pre jednovidové vlákno):
O (Original) 1260—1310 nm
E (Extended) 1360—1460 nm
S (Short wavelength) 1460—1530 nm
C (Conventional) 1530—1565 nm
L (Long wavelength) 1565—1625 nm
U (Ultra) nad 1625 nm

## Slide 30
30
kábel s rúrkami, do ktorých sa zafukujú vlákna (až po uložení na miesto a po pripojení odbočovacích a väzobných členov a pod.)
Príklad technológie realizácie optickej kabeláže

## Slide 31
Hĺbka výkopu 0,9 až 1,2m
Šírka ryhy min. 0,25 m
Rovný podklad pred ukladaním multirúry
Multirúra má byť obklopená 10 cm sypkým materiálom
nerovnomerný podklad spôsobuje ťažkosti pri zafukovaní
Priebeh trasy kynety má mať čo najmenej ohybov

## Slide 32
Montáž do drážok

## Slide 33
POFs = Plastic Optical Fibres – plastové optické vlákna
staršie sú z PMMA (akrylové), nové majú jadro z perfluorinového polyméru a plášť z fluorinového polyméru
sú ekvivalentné multimódovým skleným vláknam, ich jadro je však asi 100-násobne hrubšie (typicky okolo Φ=1 mm), a majú stupňovitý indexový profil
sú lacnejšie (oproti skleným), využitie v priemysle, vhodné pre LAN, domácu a kancelársku sieť, pre transport dát a signálov v technológii FTTH
menej náročné na manipuláciu
vyšší špecifický útlm v porovnaní so sklenými, no na ich vývoji sa v tomto smere intenzívne pracuje
dobré vlastnosti v nepriaznivých podmienkach okolia (v blízkosti VN trafostaníc) – sú odolné voči rušeniam, a sú elastické (pružné, ľahšie ohybné)
EoPOF – Ethernet over POF
info – e.g.: http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_optical_fiber

## Slide 34: Plastové optické vlákna - útlm
PMMA krok-index POF ukazuje znížený útlm na vlnových dĺžkach 520 a 650 nm, ktoré boli vybrané na prenos 100 Mbit/s, resp. 1 Gbit/s

## Slide 35
35
Väzobné členy (couplers alebo splitters) – základný je tzv.“Y“ alebo 1 x 2 – zlučujú/rozdeľujú nezávisle na vlnovej dĺžke
2 x 2 - rozdelenie signálu z A do C a D
ale možný je prenos svetla všetkými 8 smermi
vznik väzobného člena – fúziou
[1], [5]
Obr.3.3.16 - a,b,c
„tapering“ (slov.výraz? – zúženie, zahrotenie) – koncentrácia opt. vstupu do malého výstupu, pripojenie diódového lasera a pod.
Ďalšie komponenty OAN (pasívne):

## Slide 36
36
Väzobný člen typu hviezda - prechodový
Väzobný člen typu hviezda - reflexný
[1]
Obr.3.3.17 a,b
- signál z A sa rovnomerne rozdelí do G až L
- signál napr. z A sa odrazí a rozdelí do všetkých portov

## Slide 37
37
Spojky - jednoduché rozoberateľné
Optické konektory

## Slide 38
Príklad realizácie - pasívny DWDM modul
32, 16 pasívnych kanálov DWDM Mux/Demux
100GHz (0,8nm) ITU Grid, C Band
Transparentný prenos (protokolovo nezávislý)
Bezpečné fyzické oddelenie medzi kanálmi
Minimálny vložený útlm
Plne pasívny komponent (bez napájania)
Vysoká hustota portov
Vlnové multiplexory – zlučujú/rozdeľujú výkon na základe vln. dĺžky
Optické izolátory – 2-portové – umožňujú prechod 1 smerom, a zabraňujú v smere opačnom
Optické cirkulátory – spätný prechod je smerovaný na 3.port
Vláknový optický filter – 2 alebo viac portov – vlnovo citlivá súčiastka – tlmenie, izolácia alebo odraz

## Slide 39
39
- patch panel - panel pre spojenia optických vlákien a zároveň pre ich ochranu
- ODF – Optical Distribution Frame – optický rozvod – pre riadené prepojenia vlákien
zdroj: http://www.huihongfiber.com/fiber-test-equipment.html
zdroje: http://www.b2bfiberoptic.com/04-01002.htm
http://www.alibaba.com/product-gs/212149133/Patch_Panel_Fiber_Optic_Patch_Panel.html
(vaničky, zásobníky)

## Slide 40
40
Komponent | Typické hodnoty [dB] |  | Počet / dĺžka
Opt.vlákno 1550nm | Fμ=0,27 dB/km | Fσ=0,05 | L = 0÷30 km
Opt.vlákno 1310nm | Fμ=0,7 dB/km | Fσ=0,15 | L = 0÷30 km
Spojka | Sμ=0,1 dB | Sσ=0,05 | m=1,2÷2/km; m≥2
Konektor | Cμ=0,4 dB | Cσ=0,1 | n ≥2
Distrib.bod 1:2 | Dμ=3,8 dB | Dσ=0,50 | -
1:4 | Dμ=6,7 dB | Dσ=0,42 | 
1:8 | Dμ=9,8 dB | Dσ=0,55 | 
1:16 | Dμ=13,1 dB | Dσ=0,67 | 
1:32 | Dμ=17,0 dB | Dσ=0,90 | 
WDM | Wμ=0,5 dB | Wσ=0,1 | 
Tab.3.3.2 Typické hodnoty útlmu optických komponentov v OAN (μ –stredná hodnota, σ-štand.odchýlka) [3]

## Slide 41
41
odbočka
Ukážka technológie (Emtelle) – káblov a ďalších komponentov – umožňujúcej vytvoriť pružnú infraštruktúru od poskytovateľa k podnikom, individuálnym bytovým jednotkám alebo „k obrubníku“.
prázdne rúrky v multirúre

## Slide 42
42
Optické zdroje – LED – nižšia modulačná rýchlosť, širšie výst. spektrum, menšie vyžarovanie
- Laser – dióda s optickým rezonátorom
2. Optické detektory – menia opt. energiu na el. prúd; ten je zosilnený a spracovaný ďalej. V PON sú PIN diódy a lavínové diódy (APD = Avalanche Photodiode)
3. Optický zosilňovač – s OE/EO konverziou (=opakovače), drahé
  - erbiové (doping), laserové (pumping)
4. WADM – Wavelength add/drop multiplexor- programovateľné optické spínacie pole – medzi 2 optickými linkami, s podporou multiplexu WDM
Aktívne optické komponenty

## Slide 43
43
- potom sú ešte swiče – spínače, prepínače – fungujú ako smerovače (router); presmerujú opt.signál do zvoleného smeru – ich podstatnými zložkami sú šošovky a opt. hranoly – spínače môžu byť premosťujúce (bypass) a 2-polohové

## Slide 44
44
dvojvláknovo s priestorovo deleným multiplexom (SDM) – pre každý smer 1 vlákno
jednovláknovo so striedaním časových úsekov (ping-pong) – TCM (Time Compression Multiplex)
- jednovláknovo na 2 vln. dĺžkach 1310 a 1550 nm – WDM
Príklady profesionálnych optických prístupových systémov
Alcatel 1570 – BB hybridný opticko-koaxiálny prenosový systém
Alcatel 1575 (HYTAS – Hybrid Telecommunication Access System) – s AON,
Siemens Fast Link – hybridný systém, vonkajšie aj vnútorné použitie, spojovacie členy, sklené aj plastové vlákna
Zabezpečenie obojsmernej prevádzky v OAN:

## Slide 45
45
OPTICKÉ SMEROVÉ SPOJE - FSO (bezvláknové!)
- FSO= Free Space Optic system, alebo aj Cable Free system, No-Fiber Optical Data Link...
prenos voľným priestorom, podobne ako RRS (rádio reléové spoje)
dnes digitálny úplne duplexný spoj s priamou intenzitnou moduláciou; prenos pomocou úzkych opt. zväzkov; najčastejšie na λ= 785 a 850 nm; dosah 2 km aj viac;
výhoda: inštalácia a nastavenie koncových staníc, a môže začať komunikácia,
výhody oproti rádiovým spojom : vysoko smerový zväzok (vysoká priestorová selektivita nehrozí interferencia s inými spojmi, veľká šírka pásma (vysoké prenos.rýchlosti), menšie alebo žiadne legislatívne prekážky pri nasadení (zatiaľ  )
nevýhody ...
-časti opt. smerových systémov: ...
- použitie: najčastejšie pre vysokorýchlostné prepojenie lokálnych sietí pre prenos dát aj hovorov

## Slide 46
vývoj moderných komunikačných technológií v rámci FSO: „inteligentné osvetlenie“ – využitie zdrojov viditeľného svetla (LED žiaroviek)
-- pre domácu širokopásmovú sieť (vo vnútri, v rámci miestnosti)
-- pre vonkajšiu komunikáciu - rôznu obojsmernú signalizáciu a komunikáciu v doprave, v záchranných systémoch a pod.
stačí rozsvietiť žiarovku pripojenú k AP, a môže sa začať komunikácia
Výhody: nezvyšovanie e-m smogu, vysoké rýchlosti
Výskum: projekty v Troy, Boston, Nové Mexico, Baltimor, Washington, Terre Haute
FSO -
Moderný vývojový trend v oblasti – predmet viacerých výskumných projektov (hlavne v USA)

## Slide 47
47
Referencie:
[1] http://www.oftc.usyd.edu.au/edweb/devices/networks/coupler8.html
[2] V.Kapoun: Přístupové a transportní síte. VUT v Brně, 1999.
[3] Vaculík: Prístupové siete. ŽU v Žiline, 2000.
[4] J. Vodrážka: Přenosové systémy v přístupové síti. ČVUT, 2003.
[5] J. Turán: Optoelektronika, Harlequin (s podporou FEI_TU-KE), 2002.