## Slide 1: STS 2013/14 9th week
Satelitné služby – viď výukový program – v adresári \materialy\CD-Satelity-diplomovka - rozbaliť, spustiť súbor Start.exe, v Menu vybrať klasifikáciu služieb atd..
TV and radio broadcasting – via satellite
Access Methods
Transmission methods (modulations and protocols) in satellite systems

## Slide 2
Satellite TV
Before, there was analogue TV: 1 carrier / 1 band/ 1 TV programme. 1 satellite ….tens TV programmes + radio programmes on the other audio tracks of TV programmes
dnes digitálna: DVB-S a hlavne DVB-S2 : 1 nosná – veľa dig. TV programov + rozhlas. programov + ďalšie dátové služby; TDM (časový multiplex); zabezpečovacie kódy
rb= 22 Mbps a 27 Mbps (1 až 4 Mbps na 1 program podľa stupňa kompresie)
rôzne systémy prístupu --- free to air – voľne šíriteľné – pre všetkých,
--- platené programy (zašifrované; dešifrovacia karta do slotu v prijímači)
DVB-S ... Digital Video Broadcasting – Satellite = skupina medzinár. akceptovaných otvorených štand. pre dig. sat. televíziu (pre účastnícky príjem, ale aj pre štúdiá a pre distribúciu Internetu – definované kódovanie, zapúzdrenie (MPEG2, pri DVB-S2 ... MPEG 4 HDTV), vysielanie s moduláciou QPSK s kódovým zabezpečením Viterbi a Reed-Solomon, hlavne v pásme Ku

## Slide 3
PRIAMY SAT. PRÍJEM ROZHLASU VO SVETE
od r. 1998; GEO, org. WorldSpace / Washington
satelity od fy. Alcatel
AfriStar (21°E) – 1998, pre Afr. a časť Eur., AsiaStar (10 °E), AmeriStar (95 °W – pre J.Ameriku)
infromácie, vzdelávanie 3. sveta (!), dnes už aj Internet
každý sat.: 3 zväzky; solárne panely s dĺžkou 28 m (6 kW); pásmo L (1,452 až 1,492 GHz), MPEG2; >40 programov; platená služba! (10 USD mesačne)
nutný prijímač s pásmom L
XM (GEO) a Sirius (geosynchr. elipt. orbita) – v USA a Canade – rozhlas, šport a zábava + navigácia + info o doprave
platená služba
XM sat. od fy. Boeing, solár.panely dlhé 40m (18kW) – pásmo S (2,332-2,345 GHz) – spolupráca s 900 terestr. stanicami pre pokrytie „mŕtvych“ miest (v tuneloch, budovách) s rovnakou frekv. ako zo sat.  nepoznáš ! 
stav v r. 2007

## Slide 4: Metódy prenosu a metódy prístupu
Satelitné systémy a služby
2013/14
Ľ. Maceková-KEMT-FEI-TUvKošiciach

## Slide 5: Metódy prenosu v satelitných systémoch
1.) - ide o spôsob o prístupu k spoločnému prenosovému médiu (e-m žiarenie šírené voľným priestorom v rámci určitého frekvenčného pásma ) – viacnásobný prístup (Multiple Access) (viď. prezentáciu lecture06.ppt):
FDMA
TDMA
CDMA
OBP- On Board Processing
náhodný prístup – tzv.paketový
často hybridný prístup
2.) - a ide aj o typ modulácie

## Slide 6
Modulácie AM, PM, FM (zatiaľ analógové)
zobrazenie v polárnej oblasti (uhol, amplitúda)
zobrazenie v časovej oblasti (čas, amplitúda)

## Slide 7
alebo ešte raz - znázornenie:
v časovej oblasti vo frekvenčnej obl. vo fázovej obl.

## Slide 8
teraz:
Digitálne modulácie
(IQ-modulácie, vektorové modulácie)
- BPSK, QPSK, OQPSK, π/4-PSK, MSK, DPSK, OFDM,

## Slide 9
teraz Digitálne modulácie (spôsob prenášania „0“ a „1“ – bitov)
= „kľúčovanie“ (zapínanie / vypínanie zdroja sínusovky....“1“ / „0“ ) - angl : keying
-kombinácia kľúčovania so - zmenou amplitúdy sínusovky (rôzne amplitúdy pri
rovnakej frekvencii )
- zmenou fázy (okamihu začiatku)
- zmenou frekvencie
- a všetko naraz môžem zmiešať a vysielať napr. 1 anténou a prenášať v 1 kanáli
… veľké zvýšenie prenosovej kapacity kanála! (keď to dokážem ...  - lebo zložitosť techniky, lebo šum, lebo nepriaznivé prenosové prostredie...)

## Slide 10
Druhy digitálnych modulácií
BPSK – Bipolar Phase Shift Keying
QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
OQPSK – Ofset QPSK
π/4-PSK
MSK – Minimum Shift Keying (FSK s min. odchýlkou fázy medzi symbolmi, a to o π/2; použitie v GSM; ľahšia detekcia, redukcia spotreby energie v mobilných prijímačoch)
DQPSK – Differential QPSK – prenáša sa inf.o zmene stavu, nie o stave samotnom
QAM – Quadrature Amplitude Modulation
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplex – je pritom spôsob ako tie modulácie aplikovať na viac nosných a vysielať

## Slide 11
vo fázovej - uhlovej, polárnej oblasti: spôsob zobrazenia 1 priebehu pomocou vektora - orientovaná úsečka; veľkosť a uhol, ktoré môžeme meniť (modulovať podľa informácie  takže sú to vektorové modulácie
inak sa im hovorí tiež I, Q modulácie: vektor v I,Q rovine získame sčítaním vodorovnej zložky “I” (sínusovka s nulovou fázou – „in phase“) a zvislej, kolmej, kvadratúrnej zložky “Q” (sínusovka posunutá o 90 ° - „quadrature phase“) - viď stav „10“
- s tou istou amplitúdou, ale rôzne časovo, fázovo posunuté môžeme vysielať I,Q sínusovky – napr. spolu 4 kombinácie, 4 stavy, ktoré sú dohodnuté pre vyjadrenie kombinácie 2 bitov, navzájom kolmé – QPSK (quadrature phase shift keying; stavy 00,01,10,11)
- I,Q modulácia je zároveň metódou reálneho generovania QPSK signálu (2 generátory rovnakej sínusovky, ale časovo posunuté o ¼ periódy, t.j. o π/2) 

## Slide 12
existujú aj 2-stavová PSK = BPSK, 8-stavová PSK (8PSK) a pod.
vyššie počty stavov PSK však predstavujú vyššie riziko chýb (stavy sú blízko seba na „1 kružnici“; pri prenose môže dôjsť k posunu fázy alebo/aj amplitúdy, čo spôsobí chybné vyhodnotenie v prijímači)
z vyššie uvedeného dôvodu sa pre prenos vyššieho počtu stavov používa modulácia QAM (64QAM, 128QAM atď. ) – kde jednotlivé stavy majú nielen rôznu fázu, ale aj Amplitúdu (QAM) 

## Slide 13
BPSK – Binary Phase-Shift Keying
QPSK - Quadrature Phase-Shift Keying
Obr.10 [Wikipedia]
a) BPSK (Binary PSK)
b) QPSK
φ = 0°
φ = 180°

## Slide 14
Obr. 11 Vysielač QPSK
Obr. 12 Prijímač QPSK

## Slide 15
QAM
- keď použijem sínusovky s tou istou frekvenciou s rôznymi amplitúdami a fázami, môžem v rovnakom čase prenášať informáciu o viacerých stavoch (samozrejme musím mať generátory sínusoviek s rôznym, ale presným fázovým posunom a s rôznymi amplitúdami)
dostali sme viacstavovú QAM – napr. 16 stavovú, čiže 16QAM, viď. obr. (tá môže prenášať informáciu o 4 bitoch; 24 = 16, log2 16 = 4)
pozn.: 4QAM je to isté čo QPSK 
- stále sa jedná o tú istú frekvenciu; hovoríme, že tá istá nosná je schopná prenášať xx stavov, alebo (log2xx) bitov

## Slide 16
64 stavová QAM (64QAM)
atď
opäť: so zvyšujúcim sa počtom stavov stúpa náročnosť realizácie a náchylnosť na chyby (ISI-inter symbol interferention; po prenose ten obrázok totiž môže vyzerať ako 1 veľká machuľa, v ktorej je ťažko identifikovať nejaký stav=bity)  inšpirácia a dôvod pre vývoj rôznych protichybových opatrení, vrátane samozabezpečovacích kódov

## Slide 17
keď použijem viac nosných frekvencií – mám ďalšie možnosti, ako v tom istom okamihu preniesť viac informácie
ak použijem systém nosných navzájom ortogonálnych (ortogonalita je matematická podmienka), ich spektrá sa navzájom ovplyvňujú minimálne aj keď sú nosné husto vedľa seba (napr. v DVB-T v 7-MHz kanáli sa môže prenášať 2k alebo 8k, t.j. okolo 2 tis. alebo 8 tis. nosných!)  OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex)
- ilustrácia spektier 5 ortogonálnych AM signálov – maximum každého je v „nule“ tých ostatných. Prekrývajú sa len minimálne, podľa toho, ako sú od seba frekvenčne vzdialené.
frekvencia
amplitúda
OFDM
- OFDM je prenosový systém v digitálnej TV (DVB-T aj DVM-S)

## Slide 18
Metódy prístupu (ku spoločnému prenosovému médiu) – Access Methods
spoločné médium môže byť metalický kábel, opt. kábel, voľný priestor  rôzne metódy prístupu
FDMA – na princípe frekvenčného delenia – každý kanál = iné frekv.pásmo
TDMA – na princípe časového delenia (TDM) – každý kanál = iný časový slot (pridelený časový interval v rámci presne definovaného časového rámca
- náročné na synchronizáciu
WDMA – Wavelength Division Multiple Access – prístup na princípe vlnovo deleného multiplexu – každý kanál = iná vlnová dĺžka (iné svetlo ) – v optických sieťach
CDMA – Code Division Multiple Access – prístup na princípe kódovo deleného multiplexu – každý účastník, každý kanál má svoj kód, a vo všetkých sa môže komunikovať v tom istom čase, v tom istom frekv. pásme (!!)
kombinácie a modifikácie vyššie spomenutých prístupov – veľké možnosti a veľké prenosové rýchlosti a úspora energie .....

## Slide 19
- TDMA a FDMA – viď hlavne prezentácia č.06 z G.Mason Univ.

## Slide 20: CDMA

## Slide 21
  CDMA . . .
= Code Division Multiple Access
metóda rozprestretia spektra (Spread Spestrum)  využitie v PSRS (prenosové systémy s rozprestretým spektrom)
pseudonáhodná postupnosť (PNS = PseudoNoise Sequence) (n čipov .... Chips) (podobné vlastnosti ako šum – obsahuje všetky spektr. zložky a pravdepodobnosť „0“ a „1“ je rovnaká – ale je deterministická – dá sa presne opísať, vygenerovať (aj sa generuje ...  )
postupnosť PNS sa vynásobí s bin. informačným signálom - vznikne nový akoby náhodný signál s nízkou úrovňou podobný šumu (obr. 2.11 na ďalšej strane) – detekovať ho možno, len ak je známa rozprestierajúca PNS, čo sa aj robí na strane príjmu: korelačná metóda – vynásobenie prijatého spektra rovnakou PNS atď. (viac na predmete Prenosové systémy s rozprestretým spektrom - prof. Kocur)

## Slide 22
DP
A / D
P /S
PNG 1
PNG 2
PNG N
13 μs
nekorelované generátory rôznych účastníkov
generátor PNS, 1 chip
...
keď urobíme súčin (súčet modulo 2), tak sme urobili rozprestretie spektra pomocou PNS
64 kbps
1 účastník
Obr. 2.11 Vznik signálu s rozprestretým spektrom
dáta......dátový bit

## Slide 23
1.
2.
3.
N.
súčet modulo 2
posuvný register s N-pamäťovými prvkami
Obr.2.12 Lineárny generátor PNS

## Slide 24
Úzkopásmový vysielaný signál (narrow-band) .... | 
Operátor rozprestretia spektra signálu (spreading) .... | 
Rozprestretý signál (wide-band) .... | 
Operátor zvinutia spektra signálu (dispreading) ..... | 
Zvinutý signál: .... | 
Jednoduchý model PSRS
Obr. 2.13 Spektrum informačného signálu v základnom pásme a po „rozprestretí“

## Slide 25
Obr.2.14 Princíp CDMA s priamym sekvenčným kódovaním
Obr. 2.15 Princíp prijímača a vysielača FH-CDMA

## Slide 26
Výhody CDMA:
nemožnosť nekorelovaných interferenicí...
nevadí viaccestné šírenie
nevplývame na iných užívateľov (sme ako šum a nie deštruktívna interferencia)
možnosť zníženia plošnej hustoty výkonu
veľmi sťažený neautorizovaný odposluch...

## Slide 27
Náhodný prístup
ALOHA – úplne náhodný okamih prístupu aj dĺžka relácie (systém vyvinutý na Univ. Havaii) – pri náraste počtu požiadaviek – zvýšenie pravdepodobnosti kolízií (preťaženie siete)
ďalšie modifikácie ALOH-y smerom k zníženiu náhodnosti, resp.k zníženiu pravdepodobnosti kolízií a neúspešnosti spojenia a komunikácie
(tie predchádzajúce boli deterministické prístupy (TDMA, atď.)

## Slide 28
Pre digitálne signály
rb ... prenosová rýchlosť, kanálová, bitová [bps]
rS ... symbolová rýchlosť [baud = počet symbolov za sec.]
n ... počet bitov na symbol  počet rôznych symbolov M = 2n
....... n=log2M, a rb = rS.. n = rS . log2M
t.j. počet stavov za sek. x počet bitov na stav
BER (Bit Error Rate) – chybovosť – počet chybných bitov na celkový počet (napr BER = 10-7, t.j. chybný bit na celkový počet 107)

## Slide 29
EC- techniky
Error Control – ARQ, FEC, Hamming Distance, Galois Field, Cyclic codes,
BCH-codes, RS-kódy, Konvolučné kódy, Viterbiho dekódovanie, trellis –diagram, ...
kvôli eliminácii chýb (zmeny hodnôt bitov pri prenose príp. ďalšom spracovaní)
(pozn. pre ext. študentov STS: nie je nutné teraz to ovládať, ale treba vedieť, že tieto techniky existujú, príp. aspoň niektoré vymenovať!)