## Slide 1: STS 2018/19 Cvičenie – 10. týždeň
Lˇ. Maceková
KEMT – FEI - TUKE

## Slide 2
Príklad 1: Výpočet priemeru parabolickej antény pri satelitnom príjme
...

## Slide 3
Obr. 1 QAM (DSBSC – Double-SideBand Suppressed-Carrier)

## Slide 4
Príklad 2: QAM
Vypočítajte efektívnu šírku pásma požadovanú na prenos 16-QAM-strímu, keď zdrojový dátový tok je 50 Mbps.
Riešenie:
Rb = 50 Mbps ... Rýchlosť zdrojového dátového toku
M = 16 stavov (symbolov), modulujúcich 1 nosnú, viď. Obr. 1 vpravo
 log2M = log216 = 4 = počet bitov na stav
Rm= Rb / (log2M) = 50 . 106 / 4 = 12,5 . 106 [stavov za sec], t.j. 12,5 Mbd … modulačná rýchlosť, stavová rýchlosť; bd – baud – jednotka symbolovej rýchlosti - 1 symbol za sekundu
Pri modulácii DSBSC (Obr. 1 vľavo) potom B = 12,5 MHz …. Šírka pásma

## Slide 5
Príklad 3: TDMA – účinnosť rámca (frame efficiency) – príklad výpočtu
Vypočítajte účinnosť rámca a počet hlasových kanálov pre QPSK, a pre BPSK v rámci komunikačného systému Intelsat. Štruktúra časových rámcov je nasledovná:
Riešenie:
ηf = (traffic bits) / (total bits) alebo tiež
ηf = 1 – (Overhead bits / Total bits) . (Jednotkami môžu byť aj symboly)
V našom prípade: overhead symbols = 2 . (280 + 8 + 103) + 14 (280 + 8 + 103) = 6256 symbolov
.
Keďže 120832 symbolov trvá 2 ms = 2. 10-3 s,  1 symbol trvá 2. 10-3 /120832 [s],
 symbolová rýchlosť je:
Vm = 120832/2 [ksymbols/s], t.j. 120 832/2 [kbd]. Pokračovanie 
Teória: pri TDMA v INTELSAT, sú dáta rozdelené do rámcov, každý trvá Tf sec., obsahuje celkovo FLt symbolov, z ktorých len časť je dátových (payload, traffic bits). Kvôli spoľahlivosti, synchronizácii a zabezpečeniu rámce obsahujú dosť veľký počet symbolov tvoriacich „hlavičku“ (overhead), predstavujúcich „stratu“ a znižujúcich účinnosť rámca ηf.
To sú tzv. guard time, reference, preamble, a post-amble symboly.

## Slide 6
Pri QPSK pripadajú na 1 symbol 2 bity
Bitová (prenosová rýchlosť) je
Vp = (120832 / 2 ) . 2 [kbps] = 120832 kbps
Keďže na 1 hlasový kanál pripadá 64 kbps, potom 1 rámec môže prenášať :
= 0,95 . 120832 . 103 / (64 . 103 ) = 1793 hlasových kanálov
Pri modulácii BPSK (1bit/stav) vychádza:
1793 / 2 = 896 hlasových kanálov.